OPTIMIZATION DESIGN FOR GEAR BOX OF THACO TRACTOR

THIẾT KẾ TỐI ƯU HÓA HỘP SỐ MÁY KÉO THACO

Phạm Xuân Mai, Nguyễn Xuân Thiện, Ngô Ngọc Lĩnh, Đinh Viết Nam

Truong Hai Automotive Joint Stock Company; Email: phamxuanmai@thaco.com.vn

| Abstract – Agricultural tractors are one of the key means to implement successfully agricultural mechanization in Vietnam. Choosing the right type of transmission and gearbox ensure the suitability when the tractor works in Vietnamese fields. On the basic of using Unigraphics NXCAD and SIMCENTER software, we conducted a reasonable analysis and selection of transmission system configuration of Thaco tractor including main gearboxes, drive axles and other componenents, thereby calculating the reasonable gear ratios of transmission system. On the other hand, we have also designed the simulation to optimize the technical parameters and structure of transmission system to find out the optimal specifications that match the working ability of THACO tractor on typical land in Vietnam. The research results show that the choice of transmission system of this tractor is suitable in Vietnamese conditions. |  | Tóm tắt - Máy kéo nông nghiệp là một trong những phương tiện chủ lực để thực hiện thành công cơ giới hóa nông nghiệp ở Việt Nam. Việc lựa chọn đúng loại hệ thống truyền lực và hộp số đảm bảo tính phù hợp khi máy kéo làm việc trên đồng ruộng Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng phần mềm Unigraphics NXCAD và SIMCENTER, chúng tôi đã tiến hành phân tích, lựa chọn hợp lý cấu hình hệ thống truyền lực (HTTL) của máy kéo Thaco bao gồm cụm hộp số chính, cầu chủ động và các cụm khác, từ đó tính toán các tỷ số truyền hợp lý của HTTL. Mặt khác, chúng tôi cũng đã thiết kế và tính toán mô phỏng tối ưu hóa các thông số kỹ thuật và kết cấu của HTTL để tìm ra các thông số kỹ thuật tối ưu của HTTL phù hợp khả năng làm việc của máy kéo Thaco trên đất đai đặc thù ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự lựa chọn HTTL của máy kéo này là phù hợp trong điều kiện Việt Nam. |
| --- | --- | --- |
| Keywords – agricultural tractor, transmission system, gear box, simcenter, simulation. |  | Từ khóa – máy kéo nông nghiệp, HTTL, hộp số, simcenter, mô phỏng. |

# Giới thiệu

Nghiên cứu về máy kéo 4 bánh mặc dù đã được đề cập trong một số đề tài và dự án ở Việt Nam nhưng chỉ dừng lại ở công suất nhỏ (dưới 35HP), sử dụng động cơ 1 xy lanh. Do đó, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện nội địa hóa máy kéo 4 bánh công suất 50HP và tỷ lệ nội địa hóa khu vực lên đến trên 40% RVC (RVC: Regional Value Content: Hàm lượng giá trị khu vực Asean).

Máy kéo được nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo trên cơ sở tối ưu hóa nhằm liên kết với các máy công tác thành một liên hợp máy, thực hiện các công việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp như làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Trong đó tính năng quan trọng nhất là phải đảm bảo tính năng kéo bám trên các bánh chủ động khắc phục được các loại lực cản khá lớn của máy kéo trên các nền đất, đồng ruộng khác nhau. Do đó, tính toán phân bổ tỷ số truyền hợp lý của hệ thống truyền lực, hộp số và thiết kế tối ưu hóa đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, thiết kế quan hệ bố trí trong hệ thống truyền lực là cần thiết. Một hệ thống truyền lực trong đó có sự bố trí các bộ phận quan trọng của hộp số để máy kéo đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật kinh tế đã đặt ra những bài toán cần giải quyết khi thiết kế tối ưu hóa hộp số cho máy kéo 4 bánh Thaco.

Trong tính toán tối ưu hóa hộp số, cần chú ý đến sự phân cấp tỷ số truyền lực, thiết kế các cặp bánh răng theo nguyên tắc dịch chỉnh. Cũng như tính toán tối ưu hóa độ bền của các bánh răng, trục hộp số để đảm bảo hộp số gọn nhẹ, nhưng đảm bảo độ bền và độ bền lâu trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt của máy kéo trên đồng ruộng.

Do vậy, cần sử dụng các phương pháp thiết kế trên các phần mềm chuyên dùng để tối ưu hóa các kích thước và tính năng làm việc của cụm hộp số cùng các linh kiện quan trọng của nó là bánh răng và các trục hộp số. Phần mềm NXCAD và SIMCENTER là bộ phần mềm tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới của hãng Siemens, cho phép thiết kế, tính toán mô phỏng hộp số ở nhiều chế độ, nhiều phạm vi ảnh hưởng khi máy kéo hoạt động. Ở đây, chúng tôi tiến hành thiết kế hộp số với các phần việc sau:

- Thiết kế bố trí hệ thống truyền lực.

- Tính toán lựa chọn tỷ số truyền hợp lý của hệ thống truyền lực trong đó có hộp số.

- Thiết kế các cụm trong hộp số.

- Tính toán tối ưu hóa sức bền hộp số.

# Thiết kế bố trí hệ thống truyền lực

## Phân bố khoảng lực kéo của máy kéo

Khoảng lực kéo của máy kéo là một trong những tính năng quan trọng nhất, ảnh hưởng đến trực tiếp đến hiệu suất làm việc của chúng.

Tốc độ máy kéo cũng là tính năng quan trọng, tốc độ máy kéo thường được xác định theo yêu cầu công việc do nó thực hiện. Mỗi loại công việc đòi hỏi tốc độ của liên hợp máy phải nằm trong một khoảng xác định nào đó. Mặt khác máy kéo nông nghiệp phải có khả năng liên hợp với một vài loại máy công tác khác nhau và làm việc trên các điều kiện khác nhau. Vì vậy hộp số của máy kéo đòi hỏi phải có nhiều số truyền để đáp ứng tất cả các chế độ làm việc trên những điều kiện khác nhau.

Với kết quả nghiên cứu đặc tính kéo bám như hình 1 và 2, chúng ta sẽ xác định được khoảng lực kéo tương ứng vận tốc máy kéo theo từng chế độ làm việc, trên cơ sở đó chọn cách phân cấp số truyền hộp số.

Phương pháp phân cấp số truyền hộp số máy kéo được tối ưu hóa theo khoảng lực kéo của máy kéo, thường được tính toán thông qua sự phối hợp phân cấp số cộng hoặc dãy số điều hòa khi máy kéo làm việc, [1].

Hình 1: Công suất kéo của máy kéo ở các tỷ số truyền

Hình 2: Vận tốc của máy kéo ở các tỷ số truyền

Từ 2 đồ thị trên cho thấy vùng lưc kéo hợp lý từ 800 ÷ 1200 kG, ở đó hiệu suất kéo đạt trị số cao. Chúng tôi lựa chọn vùng này có 4 số truyền chính, số 1 và 2 chỉ để thực hiện các công việc kỹ thật, số 7 và 8 dùng để vận chuyển vì lực kéo ở móc của chúng cực đại ở số 7 chỉ tới 600 kG, số 8 chỉ tới 320 kG. Nhưng nếu xem trên đường vận tốc thì ở hai số này vận tốc chuyển động lại rất cao.

Vì vậy chúng tôi chia các số truyền của máy kéo ra thành 3 nhóm số truyền: nhóm số truyền công nghệ, nhóm số truyền chính và nhóm số truyền vận chuyển:

- Nhóm số truyền công nghệ (nhóm số chậm), gồm 2 số truyền nhỏ nhất, ở các số truyền này máy kéo chuyển động với vận tốc thấp do yêu cầu công nghệ canh tác (ví dụ gieo, thu hoạch), nhưng không yêu cầu lực kéo lớn. Vận tốc của máy kéo khoảng 0,5 - 3,0 km/h.

- Nhóm số truyền chính, gồm 4 số truyền để thực hiện các công việc chính của máy kéo và được xác định khi thiết kế với tốc độ làm việc khoảng 5 - 12 km/h.

- Nhóm số truyền vận chuyển, gồm 2 số truyền cao nhất, dùng khi máy kéo vận chuyển hoặc khi di chuyển địa bàn, vận tốc của máy kéo lên đến 28 km/h.

## Thiết kế bố trí chung hệ thống truyền lực

Hệ thống truyền lực (HTTL) của hầu hết máy kéo đều sử dụng HTTL kiểu cơ khí. Đối với máy kéo Thaco thiết kế có công suất động cơ 50HP, trọng lượng vận hành G = 1800kG và lớp lực kéo trong khoảng 0,8T đến 1,2T, chọn loại HTTL 4x4 bao gồm những bộ phận truyền lực sau:

- Động cơ: L4AL-D, LS Mtron, Diesel, 4 xy lanh, công suất 50HP/2600rpm, momen max164N.m/1600rpm.

- Ly hợp: Là loại ly hợp ma sát một đĩa có kết cấu đơn giản, phổ biến và giá thành thấp.

- Theo tính toán khoảng lực kéo của máy kéo ở mục 2.1, chúng tôi lựa chọn được hộp số cơ khí có 8 cấp số truyền bao gồm 8 số tiến và 8 số lùi. Được cấu thành bởi 3 phần hợp lại để đơn giản trong chế tạo song vẫn có đủ 8 số và cho số số tiến bằng số số lùi.

Trên cơ sở này, kết hợp với các phân tích khác về bố trí tổng thể của máy kéo, chúng tôi thiết kế, bố trí sơ đồ chung HTTL của máy kéo như hình 3. [1, 4, 5]

Hình 3: Bố trí chung HTTL máy kéo Thaco

# Tính toán tỷ số truyền HTTL

## Xác định tỷ số truyền lực của HTTL

Dãy tỷ số truyền chính: Để thực hiện các công việc với lực kéo lớn và thường xuyên sử dụng nhiều nhất.

Máy kéo thường xuyên làm việc ở các tay số thấp và trung gian nên ta chọn phân chia theo cấp số cộng.

(1)

(2)

Xác định được lực kéo Pkmax = 2100kG; Pkmin = 840kG. Khi đó công sai d’ = 19,6.

Tỷ số truyền số 1 của dãy số truyền chính, ic1:

(3)

Tính toán được các tỷ số truyền các tay số I: ic1 = 117,96; II: ic2 = 98,36; III: ic3 = 75,43; IV: ic4 = 56,93.

Dãy tỷ số truyền công nghệ: Dùng cho công việc canh tác (gieo cấy, bón phân...) không yêu cầu lực kéo lớn, vận tốc của máy kéo trong khoảng 0,5 đến 3,5km/h. Chọn số lượng tay số truyền công nghệ bằng 2: icn1 và icn2.

Khi chọn vận tốc công nghệ v = 2,33km/h, tay số 1 là:

, từ đó: icn1 = 259,68.

Tỷ số truyền icn2 nằm trong khoảng giá trị tỷ số truyền icn1 và tay số thấp nhất của dãy tỷ số truyền chính (ic1),   icn2 = icn1 – (icn1 – ic1)/3 = 212,44

Dãy tỷ số truyền vận chuyển: Dùng khi vận chuyển hoặc khi di chuyển địa bàn, vận tốc của máy kéo từ 4 đến 30km/h. Chọn số tay số truyền là 2: ivn1 và ivc2.

Khi chọn vận tốc yêu cầu tại số truyền đạt vận tốc lớn nhất (ứng với công suất cực đại), vn = 26,3km/h thì tỷ số truyền tay số cao nhất, ivc1 = 23,01

Tỷ số truyền ivc2 nằm trong khoảng giá trị tỷ số truyền ivn1 và số tay số truyền chính cao nhất (tức là ic4 = 56,93), ivc2 = ivn1 + (ivc1 – ic3)/3 = 35,06

Từ đây, chúng tôi xác định được tỷ số truyền chung của HTTL iT tương ứng 8 tay số như bảng 1, [1, 3, 4].

Bảng 1: Dãy tỷ số truyền tính toán của máy kéo Thaco

| Tỷ số truyền chung | iT1 | iT2 | iT3 | iT4 | iT5 | iT6 | iT7 | iT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 259,68 | 212,44 | 117,96 | 98,36 | 78,76 | 59,16 | 35,06 | 23,01 |
| Vận tốc lý thuyết [km/h] | Vlt1 | Vlt2 | Vlt3 | Vlt4 | Vlt5 | Vlt6 | Vlt7 | Vlt8 |
|  | 2,33 | 2,85 | 5,13 | 6,15 | 7,68 | 10,23 | 17,26 | 26,30 |

Xác định tỷ số truyền cố định: Bao gồm tỷ số truyền của truyền lực chính và truyền lực cạnh. Trên cơ sở yêu cầu về tính động lực và tăng được khoảng sáng gầm máy kéo hd = 430mm. chúng tôi tính được tỷ số truyền lực cạnh ic = 5,368. Và tỷ số truyền truyền lực chính chọn io = 5,276.

## Hiệu chỉnh tỷ số truyền của HTTL sau khi tính toán lý thuyết

Trong thực tế chế tạo không thể đáp ứng được các tỷ số truyền trên mà chỉ cho các giá trị gần đúng. Do vậy cần phải hiệu chỉnh tỷ số truyền chung một cách điều hòa để tối ưu hệ thống truyền lực. Bằng phương pháp thay đổi tỷ số truyền trong vùng giới hạn trên (dãy tỷ số truyền vận chuyển và dãy tỷ số truyền công nghệ), đảm bảo yêu cầu kỹ thuật từng chế độ canh tác khác nhau như bảng 2, [6].

Bảng 2: Giá trị hiệu chỉnh dãy tỷ số truyền HTTL

| Tỷ số truyền tính toán lý thuyết | iT1 | iT2 | iT3 | iT4 | iT5 | iT6 | iT7 | iT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 259,68 | 212,44 | 117,96 | 98,36 | 78,76 | 59,16 | 35,06 | 23,01 |
| Số truyền hiệu chỉnh thực tế | i1c | i2c | i3c | i4c | i1n | i2n | i3n | i4n |
|  | 259,76 | 210,66 | 128,76 | 84,03 | 71,16 | 57,68 | 35,26 | 23,01 |
| Số cặp ăn khớp | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |

Trong đó:  Ký hiệu c: Cấp chậm; n: Cấp nhanh.

## Sơ đồ HTTL của máy kéo Thaco

Sau khi tính toán tỷ số truyền của HTTL và điều chỉnh hợp lý cấp số truyền theo khả năng chế tạo, khả năng công nghệ... Chọn được kiểu loại tỷ số truyền trên từng cặp bánh răng truyền lực (thỏa mãn yêu cầu tỷ số truyền chung của HTTL bảng 2), cũng như để đơn giản kết cấu hộp số thì chúng tôi chia hộp số thành 3 phần hợp lại như trên hình 3. Sau đó lựa chọn và bố trí tỷ số truyền từng bộ phận truyền động (hình 4).

Phân bố tỷ số truyền giữa các hộp truyền động theo phân tích tối ưu giữa các yêu cầu khác nhau [4, 5, 7]:

+ Số thao tác thường xuyên: dao động quanh 1 để có hiệu suất cao (tỷ số truyền có hiệu suất cao nhất khi i = 1).

+ Mô đun bánh răng ảnh hưởng đến kích thước các cặp bánh răng ăn khớp.

+ Khoảng cách trục trong hộp số chính và trong hộp phân cấp nhanh chậm phù hợp để bố trí gọn.

+ Đảm bảo kết cấu đồng tốc, khớp gài dễ chế tạo, kích thước tương ứng.

+ Tạo hình bao quát hài hòa cho thân hộp truyền lực của máy kéo.

Hình 4: Sơ đồ động học HTTL máy kéo Thaco

1- Động cơ; 2- Ly hợp; 3- Hộp số tiến lùi; 4- Hộp số chính; 5- Hộp số phụ; 6- Truyền lực chính cầu sau;7- Vi sai cầu sau; 8- Truyền lực cạnh (cuối cùng); 10- Hộp PTO; 11-Cầu trước.

Sơ đồ này được giải thích như sau:

Hộp số tiến lùi (3): Liên kết với ly hợp chính của động cơ, với 2 cấp truyền trong đó có một bộ truyền dùng cho máy kéo đi tiến ở tất cả các số truyền, còn một bộ có thêm bánh răng đảo chiều, nhờ đó sẽ tạo cho máy kéo có các số lùi. Với hộp số tiến lùi này để đảm bảo công nghệ chế tạo, cũng như khả năng phân bố tải trọng đều cho các hộp số truyền lực ta chọn tỷ số truyền tiến it  = 1,635 và số lùi il = 1,560. Do tốc độ quay của trục sơ cấp chính là tốc độ quay của trục khuỷu (tốc độ rất lớn), vì vậy cần phải thiết kế đồng tốc để gài số cho hộp tiến lùi.

Hộp số chính (4): Ở đây có bốn cặp bánh răng ăn khớp, tạo ra 4 số truyền, nhờ hai khớp gài, mỗi khớp gài cho hai số tạo thành số I, số II, số III và số truyền IV. Trong đó số I đại diện cho số truyền dự trữ (dùng cho trường hợp lực cản rất lớn), chọn số truyền thẳng là số II để đảm bảo hiệu suất cao nhất tại số truyền thường xuyên làm việc của máy kéo, số truyền III và IV là số truyền tăng phù hợp cho khả năng vận chuyển đa năng của máy kéo thiết kế. Trên cơ sở phân bổ cấp số cộng của HTTL, ta chọn i1 = 1,234; i2 = 1,000; i3 = 0,613; i4 = 0,400.

Hộp phân cấp nhanh chậm (hộp số phụ) và gài cầu trước (5): Còn gọi là số nhân đôi số số truyền, nhờ một bộ gài hai cặp bánh răng ăn khớp có tỷ số truyền khác nhau, nhờ đó 4 số truyền ở hộp số chính nhân với hai tỷ số truyền khác nhau trong hộp này tạo thành hộp số có 8 số tiến, và 8 số lùi. Tỷ số truyền nhanh là: in = 1,244; và chậm là: ic = 4,535.

Cầu sau (6,7): Gồm truyền lực chính (còn gọi là truyền lực trung tâm) và visai. Trong cầu chủ động ngoài truyền lực chính, vi sai, khóa vi sai còn bố trí thêm truyền lực cuối cùng và cơ cấu phanh bán trục làm hệ thống phanh chính của máy kéo. i0 = 5,276; icc = 5,368.

Cơ cấu phanh (8): Cơ cấu phanh đĩa ép, bố trí trực tiếp trên trục dẫn động truyền lực cạnh cầu sau. Loại này được sử dụng phổ biến trên những máy kéo có cỡ công suất trung bình như Kubota L5018, Yanmar EF514T của Nhật Bản được nhập vào thị trường Việt Nam.

Hộp trích công suất PTO: Chọn hộp trích công suất đặt phía sau máy kéo chung với vỏ hộp truyền lực và dẫn động độc lập với hai chế độ tốc độ (750 v/ph và 540 v/ph) nhờ các cặp bánh răng ăn khớp được dẫn động trực tiếp từ trục khuỷu động cơ thông qua ly hợp.

Cầu trước: Để tăng khả năng di động của máy kéo, nâng cao khả năng kéo bám máy kéo Thaco được thiết kế loại dẫn động bốn bánh 4x4. Việc tính toán lựa chọn tỷ số truyền cầu trước phù hợp với điều kiện vận tốc tịnh tiến tại bánh xe trước và sau bằng nhau để tránh xuất hiện sự lưu thông công suất không phù hợp làm ảnh hưởng đến độ mòn lốp cũng như mất mát công suất động cơ.

Sau khi xác định được tỷ số truyền chung đến cầu trước thì ta chia ra nhiều cấp, đảm bảo điều kiện chung: có khớp gài, truyền lực chính, truyền lực cạnh đảm bảo khoảng sáng gầm xe đồng thời thỏa mãn tỷ số truyền chung của HTTL.

Khi đó chọn tỷ số truyền gài ig = 1,153; truyền lực chính i01 = 1,924; truyền cạnh (thay đổi chiều quay, cũng như khoảng sáng gầm thì ta chọn 2 cấp) icc1xicc2 = 2,132x3,924, [3, 4, 5].

Bảng 3: Tỷ số truyền giữa các cặp bánh răng của HTTL

| Vị trí | Hộp số tiến-lùi | Hộp số chính | Hộp số phụ | Cầu sau | Cầu trước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu | it | il | i1 | i2 | i3 | i4 | in | ic | io | icc | ig | i01 | icc1 | icc2 |
| Giá trị | 1,635 | 1,560 | 1,234 | 1,00 | 0,613 | 0,40 | 1,244 | 4,535 | 5,276 | 5,368 | 1,153 | 1,924 | 2,132 | 3,924 |

# Thiết kế các cụm trong hộp số

Bánh răng là chi tiết rất quan trọng của hộp số, đảm bảo độ chính xác động học cũng như có yêu cầu về độ bền rất cao, vì thế, cần phải tính toán các thông số hình học của các cặp bánh răng ăn khớp trong hộp số để đảm bảo độ chính xác động học này. Việc tính toán thiết kế được thực hiện trên phần mềm Unigraphics NXCAD, [8].

## Thiết kế cụm hộp số tiến lùi

Dựa vào công việc tính toán lựa chọn ở phần trên ta có sơ đồ động học của các hộp số tiến lùi như sau:

Hình 5: Sơ đồ động học hộp số tiến lùi

Dựa vào công thức tính khoảng cách trục  (mm). Ta có khoảng cách trục sơ cấp và trục thứ cấp: A = 104mm. Khoảng cách từ trục sơ cấp đến trục số lùi: A’= 74mm. Khoảng cách từ trục số lùi đến trục thứ cấp: A’’= 98mm.

Chọn modun pháp tuyến và góc nghiêng của răng các bánh răng trong hộp số tiến lùi:  m = 2,5; β = 140

Dựa vào các công thức tính số răng để tính toán số răng của các bánh răng hộp số tiến lùi.

và                  (4)

Từ đó có được bảng thông số bánh răng như sau:

Bảng 4: Số răng các bánh răng hộp số tiến lùi

| Số răng chủ động | Z1= 25 | Z3= 33 | Z2=30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số răng bị động | Z3= 33 | Z4= 39 | Z5=49 |
| Modun m | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Góc nghiêng | 140 | 140 | 140 |
| Tỷ số truyền | ih1= 1,32 | ih2 = 1,18 | ih3= 1,63 |

Tiếp tục áp dụng các công thức để tính toán các thông số hình học các bánh răng hộp số tiến lùi. Ta có các thông số hình học của bánh răng hộp số tiến lùi như bảng 5:

Bảng 5: Thông số bánh răng hộp số tiến lùi

| Cặp bánh răng Thông số | Cặp BR số 1 và 3 | Cặp BR số 3 và 4 | Cặp BR số 2 và 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Góc nghiêng răng | ( = 14o | ( = 14o | ( = 14o |
| Hướng nghiêng răng | Z1: Phải Z3: Trái | Z3: Trái Z4: Phải | Z2: Phải Z5: Trái |
| Modun mặt đầu | m = 2,57 | m = 2,57 | m = 2,57 |
| Đường kính vòng chia | dc1=64,4 dc3=85,02 | dc3=85,02 dc4=100,5 | dc2=77,3 dc5=126,3 |
| Đường kính đỉnh răng | da1=69,4 da3=90,02 | da3=90,02 da4=105,5 | da2=82,3 da5=131,3 |
| Đường kính chân răng | di1=58,2 di3=78,77 | di3=78,77 di4=94,23 | di2=71,04 di5=120 |
| Chiều cao toàn bộ răng | h = 5,62 | h = 5,62 | h = 5,62 |
| Khe hở đỉnh răng | c= 0,625 | c= 0,625 | c= 0,625 |
| Chiều cao đầu răng | ha = 2,5 | ha = 2,5 | ha = 2,5 |
| Khoảng cách trục chia | a = 74,71 | a = 92,75 | a = 101,77 |
| Góc profil răng | αt = 20,56o | αt = 20,56o | αt = 20,56o |
| Góc ăn khớp | αw = 19,02o | αw = 27,6o | αw = 24,83o |

Tiếp đó là xây dựng bản vẽ 3D của các cặp bánh răng trong hộp số tiến lùi (hình 6), [4, 8].

Hình 6: Bản vẽ 3D hộp số tiến lùi

## Thiết kế cụm hộp số chính

Khoảng cách trục sơ cấp và trục thứ cấp: A = 78 mm. Chọn modun pháp tuyến và góc nghiêng của răng các bánh răng trong hộp số chính : m = 2,5; β = 140. Dựa vào các công thức tính số răng để tính toán số răng của các bánh răng hộp số chính:

;

Hình 7: Sơ đồ động học hộp số chính

Và tính được số răng như bảng 6.

Bảng 6: Số răng các cặp bánh răng hộp số chính

| Số răng bánh chủ động | Z8= 21 | Z6= 38 | Z12=31 | Z10=38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số răng bánh bị động | Z9= 41 | Z7= 24 | Z13=30 | Z11=24 |
| Modun m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Góc nghiêng | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Tỷ số truyền | ih1= 1,23 | ih2 = 1 | ih3= 0,61 | ih4= 0,4 |

Tiếp tục áp dụng các công thức để tính toán các thông số hình học của các bánh răng hộp số chính. Ta có bảng 7, các thông số hình học của bánh răng hộp số chính.

Bảng 7: Thông số các bánh răng hộp số chính

| Cặp bánh răng Thông số | Cặp BR luôn ăn khớp | Cặp BR gài số 1 | Cặp BR gài số 3 | Cặp BR gài số 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Góc nghiêng răng | ( = 14o | ( = 14o | ( = 14o | ( = 14o |
| Hướng nghiêng răng | Z6: Phải Z7: Trái | Z8: Trái Z9: Phải | Z12: Trái Z13: Phải | Z10: Trái Z11: Phải |
| Modun mặt đầu | m = 2,57 | m = 2,57 | m = 2,57 | m = 2,57 |
| Đường kính vòng chia | dc6=97,9 dc7=61,8 | dc8=54,1 dc9=105,6 | dc12=79,8 dc13=77,3 | dc10=97,9 dc11=61,8 |
| Đường kính đỉnh răng | da6=102,9 da7=66,8 | da8=59,1 da9=110,6 | da12=84,8 da13=82,4 | da10=102,9 da11=66,8 |
| Đường kính chân răng | di6=91,65 di7=55,58 | di8=47,8 di9=99,3 | di12=73,6 di13=71,0 | di10=91,65 di11=55,58 |
| Chiều cao toàn bộ răng | h = 5,62 | h = 5,62 | h = 5,62 | h = 5,62 |
| Khe hở đỉnh răng | c= 0,625 | c= 0,625 | c= 0,625 | c= 0,625 |
| Chiều cao đầu răng | ha = 2,5 | ha = 2,5 | ha = 2,5 | ha = 2,5 |
| Khoảng cách trục chia | a = 79,87 | a = 79,87 | a = 78,58 | a = 79,87 |
| Góc profil răng | αt = 20,56o | αt = 20,56o | αt = 20,56o | αt =20,56o |
| Góc ăn khớp | αw = 16,5o | αw = 16,5o | αw =19,38o | αw = 16,5o |

Sau khi tính toán các thông số của bánh răng cần tính toán hệ số dịch chỉnh để tối ưu hóa theo từng cặp bánh răng và được các hệ số dịch chỉnh bánh răng như bảng 8, [4, 5].

Bảng 8: Hệ số dịch chỉnh bánh răng hộp số chính

| Bánh răng Thông số | Cặp BR số 6 -7 | Cặp BR số 8-9 | Cặp BR số 12-13 | Cặp BR số 10-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số dịch chỉnh tổng | xΣ=-0,68 | xΣ=-0,68 | xΣ=-0,227 | xΣ=-0,68 |
| Hệ số dịch chỉnh tiếp nhận | y = -0,75 | y = -0,75 | y = -0,233 | y = -0,75 |
| Hệ số dịch chỉnh x1 | x1 = -0,42 | x1 = -0,26 | x1 = -0,227 | x1 = -0,42 |
| Hệ số dịch chỉnh x2 | x2 = -0,26 | x2 = -0,42 | x2 = 0 | x2 = -0,26 |

Tiến hành xây dựng bản vẽ 3D các cặp bánh răng hộp số chính.

Hình 8: Bản vẽ 3D hộp số chính

## Thiết kế cụm hộp phân cấp nhanh chậm

Khoảng cách trục giữa trục thứ cấp và trục trung gian hộp phân cấp nhanh chậm A = 83mm, giữa trục gài cầu trước và trục trung gian, A’= 89mm (hình 9).

Chọn modun pháp tuyến m = 2,75 cho các bánh răng hộp số phân cấp nhanh chậm. Chọn m = 3 cho các bánh răng dẫn động gài cầu trước.

Chọn góc nghiêng răng: β = 00 (răng thẳng) cho các cặp bánh răng trong hộp phân cấp nhanh chậm. Dựa vào các công thức tính số răng để tính toán số răng của các bánh răng hộp phân cấp nhanh chậm như bảng 9.

;

Hình 9: Sơ đồ động học hộp phân cấp nhanh chậm

Bảng 9: Số răng các cặp bánh răng cấp nhanh chậm

| Tỷ số truyền | ia= 2,05 | ign = 0,58 | igc= 2,15 | i1ct = 1,05 | i2ct = 1,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số răng chủ động | Z14= 20 | Z16= 38 | Z18=19 | Z20=27 | Z21=29 |
| Số răng bị động | Z15= 41 | Z17= 24 | Z19=42 | Z21=29 | Z22=31 |
| Modun m | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3 | 3 |
| Góc nghiêng | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Tiếp tục áp dụng các công thức để tính toán các thông số hình học của các bánh răng hộp phân cấp nhanh chậm.

Bảng 10 là các thông số hình học của bánh răng hộp phân cấp nhanh chậm, [4, 5].

Bảng 10: Thông số các bánh răng hộp nhanh chậm

| Bánh răng Thông số | Cặp BR số 14-15 | Cặp BR số 16-17 | Cặp BR số 18-19 | Cặp BR số 20-21 | Cặp BR số 21-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Góc nghiêng răng | ( = 0o | ( = 0o | ( = 0o | ( = 0o | ( = 0o |
| Hướng nghiêng răng | Răng thẳng | Răng thẳng | Răng thẳng | Răng thẳng | Răng thẳng |
| Modun mặt đầu | m = 2,75 | m = 2,75 | m = 2,75 | m = 3 | m = 3 |
| Đường kính vòng chia | dc14=55 dc15=112,75 | dc16=104,5 dc17=63,25 | dc18=52,25 dc19=115,5 | dc20=81 dc21=87 | dc21=87 dc22=93 |
| Đường kính đỉnh răng | da14=60,5 da15=118,25 | da16=110 da17=68,75 | da18=57,75 da19=121 | da20=87 da21=93 | da21=93 da22=99 |
| Đường kính chân răng | di6=48,125 di7=105,875 | di16=97,625 di17=56,375 | di18=45,375 di19=108,625 | di20=73,5 di21=79,5 | di21=79,5 di22=85,5 |
| Chiều cao toàn bộ răng | h = 6,187 | h = 6,187 | h = 6,187 | h = 6,75 | h = 6,75 |
| Khe hở đỉnh răng | c= 0,6875 | c= 0,6875 | c= 0,6875 | c= 0,75 | c= 0,75 |
| Chiều cao đầu răng | ha = 2,75 | ha = 2,75 | ha = 2,75 | ha = 3 | ha = 3 |
| Khoảng cách trục chia | a = 83,875 | a = 83,875 | a = 83,875 | a = 84 | a = 90 |
| Góc profil răng | αt = 20o | αt = 20o | αt = 20o | αt = 20,56o | αt =20,56o |
| Góc ăn khớp | αw =18,16o | αw =18,16o | αw =18,16o | αw =27,13o | αw=17,54o |

Sau khi tính toán các thông số của bánh răng, tiến hành tối ưu hóa tính toán hệ số dịch chỉnh cho từng cặp bánh răng như bảng 11:

Bảng 11: Hệ số dịch chỉnh bánh răng hộp nhanh chậm

| Bánh răng Thông số | Cặp BR số 14-15 | Cặp BR số 16-17 | Cặp BR số 18-19 | Cặp BR số 20-21 | Cặp BR số 21-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số dịch chỉnh tổng | xΣ=-0,305 | xΣ=-0,305 | xΣ =-0,305 | xΣ=-0,317 | xΣ =-0,408 |
| Hệ số dịch chỉnh tiếp nhận | y =-0,318 | y= -0,318 | y=-0,318 | y=-0,33 | y=-0,43 |
| Hệ số dịch chỉnh x1 | x1 = 0 | x1=-0,305 | x1 = 0 | x1 = 0 | x1 = 0 |
| Hệ số dịch chỉnh x2 | x2 = -0,305 | x2 = 0 | x2=-0,305 | x2=-0,317 | x2=- 0,408 |

Xây dựng được bản vẽ 3D của các cặp bánh răng trong hộp phân cấp nhanh chậm:

Hình 10: Bản vẽ 3D hộp phân cấp nhanh chậm

# Tính toán tối ưu hóa sức bền hộp số

Cần tính bền để tối ưu hóa kích thước những cặp bánh răng chịu tải nặng nhất và dễ hỏng nhất: Hộp số tiến lùi: cặp bánh răng số tiến (2 - 5). Hộp số chính: cặp bánh răng luôn luôn ăn khớp (6 - 7) và cặp bánh răng gài số 3 (12 - 13). Hộp nhanh chậm: cặp bánh răng luôn luôn ăn khớp (14 – 15) và cặp bánh răng gài số chậm (18 – 19).

Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi giới thiệu 2 trường hợp tối ưu hóa độ bền của hộp số chính, [5, 8].

## Tính toán tối ưu hóa bền cặp bánh răng luôn luôn ăn khớp hộp số chính (6-7)

+ Ứng suất tổng hợp:

Hình 11: Kết quả ứng suất tổng hợp cặp (6-7)

Từ kết quả tính toán bằng phần mềm ta thấy ứng suất tổng hợp lớn nhất tập trung ở chân răng. Giá trị ứng suất là: 654,22 Mpa. Phần mềm đã kể đến hệ số an toàn vật liệu n =1,25 nên chúng ta chỉ xét đến hệ số tải trọng động nd = 1,3. Với vật liệu 30CrMnTi,= 1250 Mpa;

( ta có:

Thỏa mãn điều kiện, chi tiết trục và bánh răng đủ bền.

## Tính toán tối ưu hóa bền cặp bánh răng gài số 3 hộp số chính (12-13)

+ Ứng suất tổng hợp:

Hình 12: Kết quả ứng suất tổng hợp cặp (12-13)

Từ kết quả tính toán bằng phần mềm ta thấy ứng suất tổng hợp lớn nhất tập trung ở chân răng. Giá trị ứng suất là: 752,02 Mpa. Lý luận tương tự mục 5.1, ta có:

( , hay:

6. Kết luận và hướng phát triển

Trên cơ sở sử dụng phần mềm Unigraphics NXCAD và SIMCENTER, chúng tôi đã tiến hành phân tích, lựa chọn hợp lý cấu hình HTTL của máy kéo Thaco bao gồm cụm hộp số chính, hộp nhanh chậm, hộp tiến lùi, cầu chủ động và các cụm khác. Từ đó tính toán và đã xác định được các tỷ số truyền hợp lý của HTTL. Mặt khác, chúng tôi cũng đã thiết kế và tính toán mô phỏng tối ưu hóa các thông số kỹ thuật và kết cấu các bánh răng và trục của HTTL để tìm ra các thông số kỹ thuật tối ưu của HTTL máy kéo đảm bảo máy kéo hoạt động tốt, phù hợp đồng ruộng Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự lựa chọn HTTL của máy kéo này là phù hợp trong điều kiện làm việc trên đồng ruộng Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài này, chúng tôi sẽ tiếp tục các nghiên cứu về công nghệ chế tạo các linh kiện trong HTTL máy kéo Thaco để tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm giá thành máy kéo.

Bài báo này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu thiết kế máy kéo 4 bánh mang thương hiệu Việt Nam”, của dự án KHCN cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy kéo 4 bánh mang thương hiệu Việt Nam” do Thaco chủ trì.

Lời cảm ơn:

Chúng tôi chân thành cảm ơn Bộ KHCN, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành đề tài KHCN này.

REFERENCES

Phạm Xuân Mai: Tính toán sức kéo Ô tô - máy kéo. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm. Nguyên lý máy, NXB KHKT, Hà Nội, 1999.

I. Dimitrov, H. Veleb: Tính toán và thiết kế máy kéo (bản tiếng Nga). Nhà xuất bản Kỹ thuật Sofia. 1981

V.I. Anurev. Sổ tay chế tạo máy, tập 2, (bản tiếng Nga). Nhà xuất bản Chế tạo máy, Matxcơva 1978

V.IA.Aninovich, Iu.T.Vodolazenko. Tính toán và thiết kế máy kéo nông nghiệp, (bản tiếng Nga). Nhà xuất bản Chế tạo máy, Matxcơva 1978.

Satyam Raikwar: Simulation of components of a power shuttle transmission system for an agricultural tractor. Agricultural and Food Engineering Department, Indian Institute of Technology, Volume 114 Issue C, June 2015. (p.114-124).

Kazem Jafari Naeimi et all: Study and simulation of the effective factors on soil compaction by tractors wheels using the finite element method. DOI: 10.22059/JCAMECH.2015.55093. Article 2, Volume 46, Issue 2, July 2015. (p. 107-115).

Siemens Company. NXCAD & SIMCENTER, Siemens documents, 2019.

Ghi chú: nhóm tác giả đã chỉnh sửa các lỗi chính tả, các góp ý của các phản biện và hoàn chỉnh bài báo, những chỗ chỉnh sửa và hoàn thiện được tô màu vàng.