xây dựng giải pháp ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ iOT VÀ THUỶ CANH HỒI LƯU TRONG SẢN XUẤT SẠCH ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP

DESIGNING AND SOLUTIONS OF IOT TECHNOLOGY AND WATERFALL RECOVERY IN CLEANING MANUFACTURE WITH VIETGAP STANDARD

Chử Đức Hoàng1, Đặng Xuân Trường2, Hoàng Thị Yến Mai2, Nguyễn Đình Thành3

1Bộ Khoa học và Công Nghệ, hoangcd@most.gov.vn;

2Công ty cổ phần HaChi, truongdx@hachi.com.vn; maihy@hachi.com.vn

3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Kỹ Thuật Wintech, thanhlecture@gmail.com

Tóm tắt- Mô hình trồng rau bằng phương pháp thuỷ canh là mô hình canh tác không dùng đất, cây được trồng trên giá thể hấp thụ trực tiếp dinh dưỡng từ bể chứa sử dụng dinh dưỡng dưới dạng hoà tan và tuỳ theo từng kỹ thuật mà ngâm toàn bộ hoặc một phần dinh dưỡng trong dung dịch. Tuy nhiên mô hình trồng rau thuỷ canh hiện tại còn tồn tại nhiều bất cập như khó kiểm soát được nồng độ dinh dưỡng, pH và điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho rau. Chúng tôi đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ IOT và Thuỷ canh hồi lưu để biến mô hình trồng rau thuỷ canh trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao sử dụng những cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sang, pH, EC để kiểm soát tốt nồng độ dinh dưỡng và kết nối mạng 3G, WIFI để giám sát tự mọi nơi, mọi lúc, tạo ra điều kiện sinh trưởng lý tưởng nhất cho rau thuỷ canh.

Từ khóa- Thuỷ canh hồi lưu; trồng rau không dùng đất; nông nghiệp công nghệ cao; rau thuỷ canh, ứng dụng di động trong nông nghiệp.

Abstract- The hydroponic vegetable cultivation model is a landless farming model where the plant is grown on a substrate that directly absorbs nutrients from the nutrient solution tank in dissolved form and, depending on the technique, Kit or a portion of the nutrient solution. However, the current model of hydroponic vegetable cultivation still has many inadequacies, such as the difficulty in controlling the nutrient content, pH and the best growing conditions for vegetables. We have studied the application of IOT and Hydroponic technology to turn the hydroponic vegetable cultivation into a high-tech agricultural model using temperature, humidity, light, pH and EC sensors, nutritional control and 3G network connectivity, WIFI to self-monitoring everywhere, at all times, creating the ideal growth conditions for hydroponic vegetables.

Key words- Hydraulic farming; Growing vegetables without soil; High-tech agriculture; Hydroponic vegetables, mobile applications in agriculture.

# Đặt vấn đề

Rau là loại thực phẩm không thể thiếu được trong đời sống hằng ngày. Cùng với thức ăn động vật, rau cung cấp những dinh dưỡng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của con người, đặc biệt là các vitamin, các axít hữu cơ, chất khoáng... Theo tính toán của nhiều nhà dinh dưỡng học, muốn cơ thể hoạt động bình thường cần cung cấp 2.300 - 2.500 kcal mỗi ngày, trong đó phải có 250-300 gam rau (tương đương với 7,5 - 8 kg/tháng hay 90 - 108 kg/năm). Tuy nhiên, thực tế vẫn còn rất nhiều người sản xuất trồng rau không tuân thủ quy trình kỹ thuật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, kích thích sinh trưởng, phân bón hóa học.

Hình 1: Tình hình nghiên cứu công nghệ Thủy canh trên thế giới

Điểm qua việc nghiên cứu trồng rau thủy canh, chúng ta thấy, từ năm 1966 đến nay đã có trên 500 sáng chế về kỹ thuật trồng cây thủy canh. Nhật Bản là nước vượt lên dẫn đầu với khoảng 260 sáng chế, chiếm 47%. Theo sau đó là Hàn Quốc với 103 sáng chế chiếm 19%, Mỹ với 46 sáng chế chiếm 9% [1]

Mô hình trồng rau bằng phương pháp thuỷ canh là mô hình canh tác không dùng đất, cây được trồng trên giá thể hấp thụ trực tiếp dinh dưỡng từ bể chứa sử dụng dinh dưỡng dưới dạng hoà tan và tuỳ theo từng kỹ thuật mà ngâm toàn bộ hoặc một phần dinh dưỡng trong dung dịch.

Ưu điểm của trồng cây bằng phương pháp thủy canh:

- Có thể chủ động điều chỉnh dinh dưỡng cho cây, các loại dinh dưỡng được cung cấp theo yêu cầu của từng loại rau, có thể loại bỏ các chất gây hại cho cây và không có các chất tồn dư từ vụ trước.

- Tiết kiệm nước do cây sử dụng trực tiếp nước trong dụng cụ đựng dung dịch nên nước không bị thất thoát do ngấm vào đất hoặc bốc hơi. [2]

- Giảm chi phí công lao động do không phải làm một số khâu như làm đất, làm cỏ, vun xới và tưới nước. Dễ thanh trùng vì chỉ cần rửa bằng formaldehyt loãng và nước lã sạch. Hạn chế sử dụng thuốc bảo thực vật và điều chỉnh được hàm lượng dinh dưỡng nên tạo ra sản phẩm ray an toàn

- Trồng được rau trái vụ do điều khiển được các yếu tố môi trường. Nâng cao năng suất và chất lượng rau: Năng suất rau có thể tăng từ 25 – 500% [3]

Hình 2: Hệ thống trồng rau thuỷ canh thông qua smartphone Hachi

Hiểu được điều này, công ty cổ phần công nghệ cao Hachi Việt Nam đã đưa ra đề xuất ứng dụng công nghệ 4.0 vào mô hình thuỷ canh, để biến mô hình trồng rau thuỷ canh trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao sử dụng những cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sang, pH, EC để kiểm soát tốt nồng độ dinh dưỡng và kết nối mạng 3G, WIFI để giám sát tự mọi nơi, mọi lúc, tạo ra điều kiện sinh trưởng lý tưởng nhất cho rau thuỷ canh. Người nông dân sẽ không cần phải có mặt 24/7 tại trang trại của mình mà vẫn có thể kiểm soát được các thông số đầu vào như nồng độ dinh dưỡng, pH, nhiệt độ, độ ẩm để tối ưu năng suất và giảm thiểu rủi ro, hướng đến một nền nông nghiệp chính xác.

2. Nông nghiệp công nghệ cao

# 2.1 Vai trò của nông nghiệp công nghệ cao

Tốc độ đô thị hóa ở nước ta trong những năm gần đây tăng lên khá nhanh sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Các nước đang phát triển như Việt Nam, Trung Quốc có khoảng hơn 30% tổng số dân cả nước sống ở khu vực đô thị. Đô thị hoá đồng nghĩa với việc đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Trong giai đoạn từ 2001 đến 2007, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp lên đến nửa triệu ha, trung bình một năm đất nông nghiệp bị mất khoảng 10 ngàn ha. Để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng, việc suy nghĩ tìm ra các hướng canh tác công nghệ cao đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế và sản phẩm cho một đơn vị diện tích đất canh tác là điều rất cần thiết. Mô hình thuỷ canh cũng là một trong những lựa chọn phù hợp cho định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kiểm soát được các yếu tố đầu vào dinh dưỡng, trồng cây không cần đất. Có thể canh tác được trên mọi địa hình, phù hợp với các vùng đất đã bị ô nhiễm, hạn mặn, đô thị diện tích hẹp…

# 2.2 Công nghệ thuỷ canh hồi lưu

Trồng rau sạch theo phương pháp Thủy canh giúp Tối ưu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, tạo ra năng suất và môi trường lý tưởng cho cây phát triển. Số lượng rau thu hoạch được trên mỗi đơn vị cây cũng nhiều hơn cách thông thường. Phương pháp thủy canh hồi lưu (hay còn gọi là thủy canh động) là mô hình trồng rau được thiết kế với hệ thống thùng chứa và các ống thủy canh. Dung dịch dinh dưỡng thủy canh sẽ được bơm đều từ thùng chứa dung dịch đi khắp các ống, phần dư còn lại sẽ được luân chuyển về thùng chứa ban đầu. Quá trình này được diễn ra liên tục nên được gọi là thủy canh hồi lưu.

So với mô hình thủy canh tĩnh và thủy canh dạng bấc, mô hình thủy canh hồi lưu giúp cây dễ hấp thụ dinh dưỡng dưỡng và phát triển tốt hơn.

Một vài mô hình ứng dụng Công nghệ cao vào trồng rau sạch thuỷ canh với hệ thống bơm tự động hoặc có thể hẹn giờ. Điều này có thế giúp tiết kiệm đến 70% sức lao động so với những cách thông thường. Như vậy sẽ giúp bạn chủ động được thời gian chăm sóc cũng như có thể kiểm soát được độ tăng trưởng thích hợp cho cây trồng thủy canh phát triển tốt nhất.

Hệ thống thủy canh hồi lưu hoạt động hoàn toàn tự động. Hoạt động theo một chu trình khép kín và không cần đất nên ít có sâu bệnh hại đến cây. Nên bạn không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức vào việc chăm sóc cây trồng. Ngoài việc xem qua hệ thống dung dịch mỗi tuần từ 1 đến 2 lần và thu hoạch thành quả thì bạn sẽ không phải mất thời gian cho việc chăm sóc, tưới nước, bắt sâu bệnh hay cải tạo hệ thống. Chính vì thế, mô hình này rất thích hợp với những người không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn tự tạo một vườn rau cho gia đình.

Mặc dù trong thời gian đầu, chi phí lắp đặt cho hệ thống hồi lưu thường cao hơn so với các hệ thống thủy canh khác nhưng trong quá trình nuôi trồng cây. Phương pháp thủy canh hồi lưu lại giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều khoản chi phí. Ví dụ như: chi phí dinh dưỡng cho cây trồng, chi phí mua máy sục khí, chi phí mua thuốc trừ sâu bệnh. [4]

Phương pháp này có thể cho năng suất cao hơn từ 2 đến 3 lần so với các phương pháp trồng truyền thống. Cây trồng phát triển đồng đều và tuyệt đối an toàn đối với sức khỏe của con người.

Với phương pháp trồng rau này, bạn có thể áp dụng cho mọi mô hình trồng rau khác nhau, từ mô hình nhỏ lẻ của các hộ gia đình đến mô hình trang trại với quy mô rộng lớn.

Hình 3: Triển khai hệ thống trồng rau sạch dùng công nghệ thuỷ canh hồi lưu

Thủy canh hồi lưu và thủy canh tĩnh có sự khác nhau về tuổi thọ, chi phí đầu tư và năng suất.

- Về tuổi thọ: Thủy canh hồi lưu thường có tuổi thọ cao hơn so với thủy canh tĩnh (trên dưới 10 năm) [5]

- Về chi phí đầu tư: Thủy canh tĩnh có chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với thủy canh hồi lưu.

- Về năng suất: Theo nghiên cứu và thông qua quá trình thực nghiệm, phương pháp trồng rau thủy canh hồi lưu cho năng suất cao hơn so với phương pháp thủy canh tĩnh.

# 2.3 Tiềm năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Việc ứng dụng công nghệ IoT 4.0 vào nông nghiệp là một chủ trương đúng đắn được khuyến khích của Đảng và nhà nước trong thời điểm hội nhập cao như hiện nay, robot dần dần sẽ thay thế công việc của con người bằng công nghệ IoT, AI và Bigdata. Tuy nhiên việc áp dụng những khái niệm này vào thực tế hoàn toàn không đơn giản, hiểu được điều này, dự án Hachi được phát triển bởi chính những bạn kĩ sư công nghệ thông tin, kĩ sư nông nghiệp, những người trực tiếp làm việc với chủ vườn chủ trang trại để tạo ra một giải pháp tối ưu mang tính thực tiễn cao nhất. Đủ đơn giản và rẻ để người nông dân có thể tiếp cận. [6]

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao có thể được thực hiện thông qua một số giải pháp đổi mới sáng tạo như:

- Thiết kế phần cứng, mạch, mã nhúng và ứng dụng trên phiên bản IOS và Android cho giải pháp nông nghiệp thông minh Hachi, ứng dụng tự động hoá dựa trên nền tảng IoT 4.0 vào trang trại thuỷ canh.

- Quy trình chăm sóc và công thức dinh dưỡng hữu cơ cho hệ thống thuỷ canh, giúp đảm bảo nguồn dinh dưỡng an toàn, hữu cơ và tối ưu năng suất cho rau thuỷ canh.

Hình 4: Ứng dụng di động điều khiển hệ thống trồng rau sạch thông qua Smart Phone

Chuỗi giá trị nông nghiệp được sử dụng từ khi bắt đầu thiên niên kỷ mới, chủ yếu bởi những người làm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Mặc dù không có một định nghĩa chính thức được sử dụng, nó thường đề cập đến toàn bộ chuỗi hàng hoá và dịch vụ cần thiết cho sản phẩm nông nghiệp để di chuyển từ nông trại đến khách hàng cuối cùng hay khách hàng đơn thuần. Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp là ý tưởng của các thành phần đã liên kết kéo dài trong một chuỗi sản xuất và vận chuyển hàng hoá tới khách hàng thông qua một chuỗi các hoạt động. [8]

Hình 5: Chuỗi giá trị nông nghiệp tại thị trường Việt Nam hiện nay

Tuy nhiên, chuỗi dọc này không có chức năng trong giải pháp và một khía cạnh quan trọng trong cách tiếp cận chuỗi giá trị là nó cũng cân nhắc các ảnh hưởng ngang trong chuỗi giá trị như là cung cấp đầu vào và tài chính, sự mở rộng hỗ trợ và môi trường thuận lợi chung. Cách tiếp cận này trở nên hữu ích, đặc biệt là các nhà tài trợ, trong đó, nó đưa ra kết quả trong một sự xem xét của tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của người nông dân để gia nhập vào lợi nhuận thị trường, dẫn đến sự mở rộng chuỗi các can thiệp. Nó được sử dụng trong cả nâng cấp chuỗi hiện tại và cho các nhà tài trợ để nhận diện cơ hội thị trường cho các nhà nông dân nhỏ. [7]

3. Giải pháp ứng dụng công nghệ IoT và thuỷ canh hồi lưu trong sản xuất rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGap

3.1 Mô hình hệ thống trồng rau thuỷ canh thông qua smartphone

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra đề xuất ứng dụng công nghệ 4.0 vào mô hình thuỷ canh, để biến mô hình trồng rau thuỷ canh trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao sử dụng những cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sang, pH, EC để kiểm soát tốt nồng độ dinh dưỡng và kết nối mạng 3G, WIFI để giám sát tự mọi nơi, mọi lúc, tạo ra điều kiện sinh trưởng lý tưởng nhất cho rau thuỷ canh. Người nông dân sẽ không cần phải có mặt 24/7 tại trang trại của mình mà vẫn có thể kiểm soát được các thông số đầu vào như nồng độ dinh dưỡng, pH, nhiệt độ, độ ẩm để tối ưu năng suất và giảm thiểu rủi ro, hướng đến một nền nông nghiệp chính xác.

Trong khi rất nhiều trang trại thuỷ canh trên cả nước mọc lên, nhưng vẫn thiếu một giải pháp có thể giúp người nông dân tự động hoá được trang trại của mình, kiểm soát và tối ưu năng suất thay vì dựa vào kinh nghiệm và phán đoán. Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu và đưa ra một giải pháp ứng dụng công nghệ IoT vào mô hình trồng rau thuỷ canh sản xuất. Ưu điểm của hệ thống là sử dụng các cảm biến và công nghệ điện toán đám mây để có thể theo dõi được hầu hết các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến năng suất của rau thuỷ canh như nồng độ chất rắn dinh dưỡng hoà tan trong nước (EC), độ pH, các nguyên tố đa, trung và vi lượng, nhiệt độ, độ ẩm, điều khiển hệ thống bơm, phun sương, cắt nắng. Tất cả được kiểm soát 24/7 thông qua ứng dụng trên smartphone.

Hình 6: Sơ đồ tổng quát cách hoạt động của hệ thống IoT

Việc luôn luôn kiểm soát được các yếu tố đầu vào có thể giảm thiểu tối đa được rủi ro và mang đến các lợi ích như:

- Mô hình canh tác, tiết kiệm diện tích nhưng năng suất cao hơn từ 25 đến 500%

- Tiết kiệm đến 95% lượng nước sử dụng so với mô hình thông thường

- Ứng dụng công nghệ cảm biến để đo lường nồng độ dinh dưỡng, hạn chế tối đa được việc tồn dư đạm (N03)

- Sử dụng hệ thống nhà màng và lưới chắn côn trùng để giảm 100% việc phun và sử dụng thuốc trừ sâu.

- Phù hợp với chủ trương của Đảng vào nhà nước về việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp trong điều kiện hạn mặn, đất đai bị nhiễm bẩn.

Hình 7: Giao diện ứng dụng Hachi trên smartphone

Trên cơ sở ứng dụng IoT vào trong mô hình trồng rau thuỷ canh sản xuất, hệ thống bao gồm trang trại thuỷ canh trên diện tích 1000m2 sử dụng cảm biến HT120 đo nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến ánh sáng LS6B, cảm biến pH E360 và cảm biến dinh dưỡng EC Murata. Với các sản phẩm của Hachi đang triển khai trên thị trường, sai số khi đo khi sử dụng cảm biến HT120 đo nhiệt độ và độ ẩm là 0.5 độ (nhiệt độ) và 1% (độ ẩm), sai số của cảm biến pH E360 là 0.2pH và độ chính xác của cảm biến dinh dưỡng EC Murata là 	±2% FS, sai số của cảm biến ánh sáng LS6B là 1 lux với điều kiện nhiệt độ hoạt động của thiết bị thuộc dải -10+60°C.

Tất cả dữ liệu được tổng hợp về bộ xử lý trung tâm sử dụng chip ARM 32bit và gửi dữ liệu lên cloud của Hachi. Sau đó dữ liệu sẽ được tự động đồng bộ về ứng dụng trên smartphone.

3.2 Mô hình hệ thống trồng rau thuỷ canh quy mô trang trại nông nghiệp công nghệ cao

Trang trại thuỷ canh được xây dựng bằng công nghệ thuỷ canh hồi lưu NFT và nhà lưới chuyên dụng nhằm ngăn chặn sâu bọ xâm nhập cũng như cách ly với môi trường bên ngoài.

Hình 8: Sơ đồ mặt bằng khu thuỷ canh diện tích từ 1000m2 đến 20000 m2

Dự kiến hệ thống trồng rau thuỷ canh quy mô trang trại nông nghiệp công nghệ cao có thể trồng chủ yếu tập trung vào các loại rau salad có giá trị kinh tế cao như: Romaine, Frisses, Oak Leaf với giá ngoài thị trường đạt từ 50,000 VNĐ đến 60,000 VNĐ/Kg với năng suất dự kiến là 3000Kg/vụ.

Tất cả quy trình chăm sóc, nồng độ dinh dưỡng đều được số hoá và kiểm soát qua công nghệ điện toán đám mây, giúp người nông dân có thể dễ dàng chăm sóc mà không cần phải là một chuyên gia về nông nghiệp. Hướng đến một nền nông nghiệp chính xác và bền vững:

- Kiểm soát được các điều kiện môi trường và nhân tố tác động đến năng suất của cây trồng

- Hệ thống trồng rau sạch thuỷ canh công nghệ cao của Hachi có thể giúp tiết kiệm 90% lượng nước sử dụng và 75% lượng phân bón so với mô hình thổ canh truyền thống.

- Lượng nước và dinh dưỡng sử dụng có thể tái sử dụng cho mô hình thổ canh

- Có thể canh tác nhiều vụ trong năm với năng suất cao mà ít phụ thuộc vào điều kiện môi trường

- Mô hình khép kín, hạn chế 100% việc sử dụng phân hoá học làm ô nhiễm đất và nguồn nước

- Mô hình giám sát và trồng tự động có thể áp dụng tại các thành phố lớn giúp tạo ra nguồn rau sạch chất lượng cao và giảm hiệu ứng nhà kính.

4. Đánh giá về tính khả thi công nghệ và tiềm năng thị trường sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao dùng công nghệ thuỷ canh hồi lưu và công nghệ thông tin

4.1. Lợi ích của mô hình thuỷ canh công nghệ cao ứng dụng IoT

Mô hình giám sát và trồng tự động có thể áp dụng tại các thành phố lớn giúp tạo ra nguồn rau sạch chất lượng cao và giảm hiệu ứng nhà kính:

- Hệ thống trồng rau sạch thuỷ canh công nghệ cao của Hachi có thể giúp tiết kiệm 90% lượng nước sử dụng và 75% lượng phân bón so với mô hình thổ canh truyền thống.

- Lượng nước và dinh dưỡng sử dụng có thể tái sử dụng cho mô hình thổ canh

- Có thể canh tác nhiều vụ trong năm với năng suất cao mà ít phụ thuộc vào điều kiện môi trường

- Mô hình khép kín, hạn chế 100% việc sử dụng phân hoá học làm ô nhiễm đất và nguồn nước

4.2. Ứng dụng cho mô hình trang trại trồng rau thuỷ canh sản xuất.

Bằng việc ứng dụng công nghệ tự động IoT vào trong mô hình thuỷ canh sản xuất có thể giúp tăng năng suất từ 25 đến 500% so với mô hình truyền thống. Đối với trang trại có diện tích 1000m2 trồng rau thuỷ canh ứng dụng công nghệ IoT có thể đạt 3000Kg/vụ với giá rau thuỷ canh tại các siêu thị lớn có thể đạt từ 50,000VNĐ đến 60,000 VNĐ/Kg có thể tạo ra doanh thu từ 150,000,000VNĐ/vụ đến 180,000,000 VNĐ/vụ.

Mô hình trồng rau sạch thuỷ canh tự động ứng dụng IoT đang rất được ưu chuộng tại các thành phố lớn ở Việt Nam cũng như các nước có diện tích nhỏ như Singapore. Ngoài việc them không gian xanh tại thành phố, cung cấp nguồn rau sạch, mà còn giúp giảm hiệu ứng nhà kính tại các thành phố lớn.

Đối với những khu vực có điều kiện khó khăn như đải đảo, đất nhiễm mặn, vùng cao rất khó canh tác mô hình trồng rau thổ canh truyền thống, mô hình thuỷ canh công nghệ cao hứa hẹn sẽ là một mô hình thay thế tuyệt vời với ưu điểm không cần dùng đất, tiết kiệm đến 90% nước sử dụng, kiểm soát hoàn toàn dinh dưỡng đầu vào thông qua các cảm biến và tiết kiệm đến 75% lượng phân bón sử dụng.

4.2. Đánh giá tiêu chuẩn môi trường – chất lượng

Các chỉ số về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, Tồn dư NO3, Hàm lượng kim loại nặng và Mức độ nhiễm của các vi sinh vật gây bệnh (E.coli) đều ở ngưỡng cho phép và đạt tiêu chuẩn VietGap cũng như TCVN. Hàm lượng Cu theo TCVN: Mức cho phép trong rau cải là 30 ppm (30mg/kg rau tươi). Hàm lượng Zn theo TCVN: Mức cho phép trong rau cải là 40ppm. Hàm lượng Cd theo TCVN: Mức cho phép trong rau cải là 1ppm. Hàm lượng As theo TCVN: Mức cho phép trong rau cải là 1ppm

Bảng 1: Mức độ nhiễm của các vi sinh vật gây bệnh

| TT | Vi sinh vật | Mức cho phép (khuẩn lạc ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Salmonella | 0 /25 g |
| 2 | E. Coli | 100 /g |
| 3 | Coli form | 1000 /g |

Bảng 2: Tồn dư NO3

| Tên Rau | Tên hoạt chất | (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Xà lách | NO3 | 2000 |

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên Rau Xà lách được trồng bởi quy trình công nghệ trồng rau thuỷ cạnh đạt yêu cầu sử dụng. Đây là giá trị tham chiếu để kiểm tra mức độ an toàn của hoá chất, dung dịch thuỷ canh đối với người dùng. Trong thực tế, khi trồng các loại rau khác thì chỉ tiêu cũng được đảm bảo tuy nhiên giá trị kinh tế sẽ cao hơn so với trồng Xà lách. Thực tế, với kinh nghiệm của Hachi thì người dùng thường chọn trồng đồng thời 1 số loại rau để phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày.

Bảng 3: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

| Tên Rau | Tên hoạt chất | MRL(mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| Xà lách | Diazinon Fenitrothion Dimethoate Phosalon Pirimiphos Cypermethrin Fenvalerate Permethrin | 0.5 0.5 1.0 0.5 5.0 2.0 2.0 2.0 |

Bảng 4: Hàm lượng kim loại nặng

| TT | Tên nguyên tố | Mức giới hạn (mg /kg, lít ) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Asen ( As ) Chì ( Pb ) Thủy ngân ( Hg ) Đồng ( Cu ) Cadimi ( Cd ) Kẽm ( Zn ) Bo ( B ) Thiếc ( Sn ) Patulin (độc tố ) | 0.2 0.5 - 1.0 0.005 5.0 0.02 10.0 1.8 200.0 0.05 |

4.3 Tác động của hệ thống thuỷ canh công nghệ cao đối với biến đổi khí hậu

Theo báo cáo của baochinhphu.vn trung tuần tháng 3 năm 2016, toàn bộ 13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long đã bị ngập mặn, đất nông nghiệp và đất sản xuất lương thực trở lên khan hiếm. Ngoài ra tình hình đất nhiễm bẩn do thói quen sử dụng thuốc trừ sâu khiến cho việc canh tác bằng mô hình truyền thống không còn khả thi. Ứng dụng công nghệ trồng rau thuỷ canh công nghệ cao có thể giúp trồng rau trên mọi điều kiện và địa hình, không phụ thuộc vào đất đai và thổ nhưỡng. Dinh dưỡng sẽ được cung cấp chủ động thông qua các bể chứa và máng trồng, cung cấp dinh dưỡng đến tận rễ cho cây trồng:

- Có thể giảm thiểu được 90% lượng nước sử dụng và 75% lượng phân bón so với mô hình thông thường.

- Nước và phân bón được hồi lưu và tái sử dụng liên tục cho đến hết vòng đời sinh trưởng của cây.

- Có thể canh tác được nhiều vụ trong năm, một năm có thể canh tác được 13 vụ

- Với mô hình thuỷ canh sử dụng đèn LED và trồng theo dạng giá sách, có thể giúp tăng 300% đến 500% diện tích so với thông thường

- Sử dụng rất ít nhân công, tránh lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra trong lĩnh vực quân sự, hải đảo cũng là một lĩnh vực tiềm năng    mà Hachi muốn hướng tới trong điều kiện ngoài hải đảo thừa thịt và thiếu rau do đất pha cát hầu như không thể trồng trọt và canh tác.

4.4 Một số hạn chế và rào cản của công nghệ và thị trường thuỷ canh hồi lưu

Nhu cầu sử dụng rau thuỷ canh chưa cao. Khả năng này có thể xảy ra tuy nhiên khá thấp do hiện tại người dùng ngày càng có mong muốn sử dụng nguồn rau sạch đảm bảo, có chất lượng cao. Hiện tại trong các hệ thống của Vinmart cũng đang cung cấp các loại rau thuỷ canh với giá cao hơn từ 30 đến 50% so với rau truyền thống

Chi phí áp dụng đầu tư ban đầu cao, không hấp dẫn người tiêu dùng: Với việc ứng dụng công nghệ cao IoT 4.0 vào mô hình thuỷ canh, dự kiến cho mỗi bộ sản phẩm hoàn thiện có giá trên dưới $1000 USD. Điều này tạo ra rào cản đối với người dùng, tuy nhiên mỗi trang trại thuỷ canh có đầu tư từ 300,000,000 VNĐ đến 1,000,000,000 VNĐ.

Người dân vẫn chưa muốn thay đổi phương pháp canh tác và sản xuất rau, củ, quả truyền thống để chuyển sang hình thức canh tác bằng công nghệ thuỷ canh. Do trực tiếp làm việc và đã thi công rất nhiều trang trại trên cả nước và tiếp xúc với người dùng cuối, nhóm nghiên cứu hiểu được tâm lý của người dùng, nếu có thể chứng minh được hiệu quả của giải pháp, tính toán điểm hoàn vốn cụ thể thì hoàn toàn có thể thuyết phục được người dùng sử dụng.

# 5. Kết luận

Việc nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao thành công mô hình sản xuất rau sạch đạt tiêu chuẩn VietGap quy mô 1000 m2 sử dụng công nghệ IoT 4.0 và thuỷ canh hồi lưu cho các trang trại là quá trình đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và đã chứng minh được tính khả thi, hiệu quả.

Kiến trúc, cơ sở dữ liệu và quy trình trồng rau sạch bằng phương pháp thuỷ canh hồi lưu đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh gái tổng thể trong thực tế với quy mô từ 1000 m2 đến 20000 m2.

Chúng tôi đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ IOT và Thuỷ canh hồi lưu để biến mô hình trồng rau thuỷ canh trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao sử dụng những cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sang, pH, EC để kiểm soát tốt nồng độ dinh dưỡng và kết nối mạng 3G, WIFI để giám sát tự mọi nơi, mọi lúc, tạo ra điều kiện sinh trưởng lý tưởng nhất cho rau thuỷ canh. Hệ thống kể cả IoT đến trang trại thuỷ canh, chúng tôi hiểu được rất rõ lợi ích của mô hình đem lại, điểm hoàn vốn, giá của các loại rau thuỷ canh trên thị trường, tạo ra một cơ hội làm giàu cho người nông dân.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu của Bộ Khoa học và Công nghệ trong dự án đang triển khai thực hiện.

Tài liệu tham khảo

Kaplinsky, R.; Morris, M. “A Handbook for Value Chain Analysis” (PDF). IDRC. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2014.

Njogu, R.N.E., Kariuki, D.K., Kamau, D.M. and Wachira, F.N. (2014) Efects of Foliar Fertilizer application on Quality of Tea (Camellia sinensis) Grown in the Kenyan Highlands. Amerrican Journal of Plant Sciences, 5, 2707 – 2715.

Trần Thị Ba, 1998. Kỹ thuật trồng rau. Đại học Cần Thơ.

http://vietchinabusiness.vn/cong-nghip/nong-nghip/449-thuy-canh-cai-tien-nong-nghiep-thich-ung-voi-do-thi-va-thuc-pham-sieu-sach.htm

Võ Kim Oanh, 2004. Kỹ thuật trồng cây trong dung dịch- Đại học Nông nghiệp I.

FAO (2015), Statistic Databaase, Available on the World Wide Web: http://www.fao.org.statistic/database.

http://www.cuctrongtrot.gov.vn/Tech_Science.aspx?index=detail&type=a&idtin=448. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2017.

http://www.newfarm.com.vn/kien-thuc/25-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau/87-so-tay-thuy-canh.html. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2017.

(BBT nhận bài: …/…/2017, phản biện xong: …/…/2017)

Thông tin về tác giả

|  | Chử Đức Hoàng Học hàm, học vị: Tốt nghiệp tiến sỹ năm 2014, tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội Tên cơ quan: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng nghiên cứu: 1. Kỹ thuật y sinh 2. Công nghệ thông tin và truyền thông 3. Đổi mới sáng tạo công nghệ 4. Chẩn đoán tín hiệu y học không xâm lấn Điện thoại: +84-913060581 Email: hoangcd@most.gov.vn |
| --- | --- |
|  | Đặng Xuân Trường Học hàm, học vị: Cử nhân Tên cơ quan: Công ty cổ phần công nghệ cao Hachi Việt Nam Điện thoại: +84-982444684 Email: truongdx@hachi.com.vn |
|  | Hoàng Thị Yến Mai Học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học cây trồng Tên cơ quan: Công ty cổ phần công nghệ cao Hachi việt Nam Điện thoại: +84-963394336 Email: maihy@hachi.com.vn |
|  | Nguyễn Đình Thành Học hàm, học vị: NCS tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Tên cơ quan: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Kỹ Thuật Wintech Điện thoại: +84-966551136 Email: thanhlecture@gmail.com |

Thông tin cụ thể:

1. Họ và tên: Chử Đức Hoàng

2. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

3. Tên cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ

4. Liên hệ: số mobile:  0913.060.581, hoangcd@most.gov.vn